# ПЕРСОНАЛЬНЫЙ OPEN AIR

# TAILGATER GO

руководство

пользователя

Поддержка

Информация об устройстве

ionaudio.ru/products

Поддержка, информация по гарантии и безопасности ionaudio.ru/service

ВНИМАНИЕ: Класс влагозащищенности данного устройства – iPX4. Тем не менее старайтесь избегать попадания воды и других жидкостей на поверхность и внутрь устройства. Не используйте на улице во время дождя.

Не храните TAILGATER GO с разряженной батареей.

# ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ

TAILGATER GO  использует свинцово-кислотные аккумуляторы того же типа, что и автомобили. Срок эксплуатации аккумуляторов зависит от режима их использования - при правильном использовании они будут работать годами. Ниже приведены полезные рекомендации:

# ОБЩИЕ ПРАВИЛА

- полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.

- заряжайте аккумулятор полностью после каждого использования.

- НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА.

# ХРАНЕНИЕ

- Температурный диапазон хранения/ использования аккумулятора – от 0 до 32 градусов по Цельсию.

- Можно оставлять TAILGATER GO постоянно включенным в электросеть без негативных последствий для срока службы аккумулятора.

- Если Вы не подзаряжали аккумулятор на протяжении 6 месяцев, он может испортиться.

# РЕМОНТ

- Если аккумулятор не заряжается, проверьте предохранитель, расположенный рядом с силовым кабелем. Если предохранитель исправен, а аккумулятор все равно не заряжается, обратитесь на сайт  ionaudio.ru.

# УТИЛИЗАЦИЯ

- Сдайте аккумулятор в центр утилизации согласно местному законодательству.

# Настройка и подключение

- Проверьте комплектность.

- ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО.

- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИЛИ АККУМУЛЯТОР ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА ЕГО СЛУЖБЫ.

- Убедитесь, что все устройства ввода, такие как микрофоны, музыкальные инструменты, mp3- или CD-плееры, и т.д., выключены.

- Уберите звук, установив ручку регулировки громкости на минимум.

- Включите персональный open air TAILGATER GO.

- Подключите источник аудио (МР3-плеер, смартфон, планшет, CD-плеер и т.д.) к TAILGATER GO  аудио кабелем или по Bluetooth/ NFC (подробней о подключении по Bluetooth/ NFC далее).

- Увеличьте громкость до требуемого уровня.

- Не забудьте отключить TAILGATER GO по окончании работы.

ЛИЦЕВАЯ  ПАНЕЛЬ

Смартфон (не входит

в комплект поставки)

# MP3-плеер

# (не входит в комплект

# поставки)

МИКРОФОН

(не входит в комплект поставки)

ЗАДНЯЯ  ПАНЕЛЬ

iPad является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

Слово и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.; компания ION Audio использует их в соответствии с лицензией. Другие торговые марки принадлежат их владельцам.

# Описание TAILGATER GO

# Лицевая Панель

- Вход 7мм с независимой регулировкой громкости: для подключения микрофона, гитары, других музыкальных инструментов.

- Линейный стерео вход 3,5мм:  для подключения CD-плеера, MP3-плеера или любого другого источника аудиосигнала.

- Кнопка Bluetooth: нажмите ее для подсоединения. Держите ее нажатой не менее 3х секунд для сброса предыдущего соединения Bluetooth.

- Индикатор Bluetooth: горит, когда Ваше устройство подключилось к TAILGATER GO.

- Громкость: регулирует уровень громкости всего устройства TAILGATER GO.

- Кнопка РАДИО: служит для выбора режимов FM, AM или выключает радио.

(Примечание: Этот переключатель не выключает питание устройства; он отключает только радио.)

- Индикатор батарей: показывает, каков уровень зарядки аккумуляторов.

- Дисплей: показывает индикаторы и текущую радиостанцию.

- Индикатор питания: Осуществляется ли зарядка в данный момент.

- Индикатор FM/AM: показывает диапазон радио

- Индикатор включения: показывает, включено ли устройство в данный момент.

- Радиостанция: показывает волну радиостанции.

- Поиск радиостанции/ следующий трек: нажмите кнопку для перехода к следующему треку. Для поиска следующей станции нажмите и удерживайте кнопку в течение нескольких секунд. При повторном включении устройства, в памяти сохранится последняя станция.

- Кнопка Играть/ пауза. В режиме Радио служит для перехода к другой сохраненной станции

- Зарядка: USB-розетка для зарядки смартфона или планшета (5В, 1А). Подключите кабель своего устройства для его зарядки. Зарядка по USB работает только в том случае, когда питание TAILGATER GO включено. Для более быстрой зарядки, отключите экран своего устройства.

- Переключатель питания: Отключает/ включает TAILGATER GO. Обратите внимание, что при подключении TAILGATER GO к источнику питания, зарядка аккумуляторов осуществляется автоматически (вне зависимости от того, включен ли  TAILGATER GO или нет).

- NFC: Аккуратно положите ваше устройство с поддержкой NFC (Near-Field Communication) на логотип ‘N’. Смотрите раздел «Подключение» далее. Примечание: рекомендуется убирать Ваше устройство перед транспортировкой TAILGATER GO.

# Задняя Панель

- Ввод силового кабеля: Вставьте силовой кабель для зарядки аккумуляторов. TAILGATER GO может одновременно работать и заряжать аккумуляторы, будучи подключенным к сети.

Внимание: не заряжайте устройство под дождем или во влажном помещении. После зарядки закройте резиновую пробку для поддержания влагозащищенности класса iPX4.

# Подключение по Bluetooth

  - Активируйте Bluetooth на Вашем устройстве (смартфоне, планшете).

  - Включите TAILGATER GO, и он автоматически начнет искать Ваше устройство. После подключения загорится синий индикатор.

  - Если Ваше устройство не может установить связь с TAILGATER GO, нажмите на TAILGATER GO кнопку Bluetooth для отмены предыдущих подключений Bluetooth.

  - В настройках Bluetooth Вашего устройства найдите TAILGATER GO и подключитесь.

Примечание: Если будет запрошен пароль, введите “0000”.

  - Индикатор «Подключено» на TAILGATER GO будет гореть, пока связь установлена.

Примечание: Если у вас возникают проблемы с подключением Вашего устройства, обновите программное обеспечение / операционную систему Вашего устройства. В ряде случаев «забудьте» TAILGATER GO на Вашем устройстве и подключитесь к нему заново.

  - Для отсоединения Вашего устройства, нажмите кнопку Bluetooth на TAILGATER GO.

  - Для подключения к другому устройству по Bluetooth, повторите действия 3 - 4.

Примечание: Максимальный радиус действия достигается при использовании устройства с Bluetooth 4.0.

# Подключение по NFC

Протокол NFC (Near-Field Communication) позволяет устанавливать связь между устройствами при их приближении друг к другу.

- Для подсоединения NFC убедитесь, что Ваше устройство (смартфон или планшет) поддерживает данный протокол связи. В настройках устройства включите NFC.

- Включите и разблокируйте Ваше устройство.

- Включите TAILGATER GO.

- Аккуратно поместите Ваше устройство на логотип “N” на верхней панели TAILGATER GO.

- Следуйте инструкциям по подключению на Вашем устройстве. Если будет запрошен пароль, введите “0000”.

- Для отключения, снимите устройство с TAILGATER GO.

# Использование Радио

Выбор радиостанции:

- Нажмите кнопку Радио для выбора диапазона FM/ AM.

- Выберите радиостанцию кнопками +/-

Примечание: Если диапазон AM работает с искажениями, отключите кабель питания и попробуйте поставить TAILGATER GO в другое место.

Сохранение радиостанции (Вы можете сохранить в памяти 10 радиостанций):

- Выберите станцию (см. Выше).

- Нажмите кнопку Играть/Пауза и удерживайте ее не менее 3х секунд.

- Кнопками +/- выберите номер, под которым Вы хотите сохранить радиостанцию

- Нажмите кнопку Играть/Пауза для сохранения радиостанции. На экране появится надпись SAVE (сохранить)

# Устранение неисправностей

Искажение звука: понизьте уровень громкости как на источнике звука, так и на TAILGATER GO.

Излишек «басов»: отрегулируйте тембр или эквалайзер на вашем источнике звука для понижения уровня низких частот. Это позволит Вам воспроизводить музыку громче без искажений.

Свист при использовании микрофонов: уберите микрофон в сторону от TAILGATER GO.

Не слышно микрофона: уменьшите громкость на вашем источнике звука, увеличьте громкость микрофона ручкой 1.

Плохой сигнал радио АМ: передвиньте TAILGATER GO  в место с более сильным радиосигналом.

На фоне музыки не слышно микрофона: уменьшите громкость источника звука.

Я не могу проиграть музыку с флэшки: порт USB на устройстве служит только для зарядки. Он не поддерживает флэшки.

# Приложение

Технические Характеристики

Размеры: (Д X Ш X В): 18.3 x 20.8 x 20.6 см

Вес: 2,6 кг

Динамики: 1” tweeter, 4” woofer

Питание: 100-240В, 50/60 Гц

Блок питания: 15В, 2,8А, центр-плюс

USB розетка: +5В, 1А

Частотные характеристики: 75 Гц-16 кГц

Время автономной работы от аккумулятора: до 30 часов. Время полной зарядки аккумулятора – 7 часов.

Поддержка профиля Bluetooth: A2DP

Радиус действия Bluetooth: До 30 м*

Совместимость с: iOS/ Android

Диапазон радио: АМ 520 – 1710кГц; FM 87,5-107,9кГц

Память: 10 радиостанций

Класс влагозащищенности: iPX4

Спецификации устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

*На радиус действия Bluetooth влияют стены, мебель и т.д.

Сертификация: товар сертифицирован для использования на территории Таможенного Союза без каких-либо ограничений. Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтового оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

# Гарантийный талон

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи: (срок гарантии – один год с даты продажи)

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес, e-mail:

Подпись продавца______________________                   М.П.

Подпись покупателя_____________________

Изделие получил в исправном состоянии и в полной комплектации.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Поддержка: ionaudio.ru

# Text boxes

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- TAILGATER GO

- Аудио кабель с разъемами 3.5мм

- Блок питания

- Руководство пользователя

Заряжаемое устройство

Питание